| L.P. | Dokładne określenie przedmiotu zamówienia na: dostawy, usługi, roboty budowlane | Jednostka miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco - tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, 80mm, 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm lub 4,8mm przed zamknięciem i 1,5mm lub 2,0mm po zamknięciu. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. | sztuka | 80 | wysokość zszywek do wyboru przez zamawiającego |
| 2 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco -tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, 80mm, 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm lub 4,8mm przed zamknięciem i 1,5mm lub 2,0mm po zamknięciu. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. | sztuka | 180 | wysokość zszywek do wyboru przez zamawiającego |
| RAZEM NETTO ( zł ) : |  |

Wymagania:

- Dla wyrobów medycznych I klasy ryzyka( niesterylnych, bez funkcji
pomiarowej) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji
zgodności UE dla wyrobów  medycznych.
Dla wyrobów medycznych o wyższych klasach Zamawiający wymaga
dołączenia do oferty deklaracji zgodności UE dla wyrobów  medycznych
oraz certyfikatu zgodności.

- Katalog/ wyciąg z katalogu/karta danych technicznych/inny dokument potwierdzający spełnianie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

- dołączenie po 1 próbce jałowego produktu oryginalnie zapakowanego (co dotyczy zarówno staplerów jak i ładunków) celem sprawdzenia zgodności oferowanego produktu ze specyfikacją

- każdy produkt z co najmniej trzyletnim terminem ważności

- pełna identyfikacja produktu na każdym etapie jego otwarcia

- obecność co najmniej jednej przeklejalnej etykiety identyfikującej produkt  na każdym opakowaniu jednostkowym każdego produktu z następującymi informacjami (nr LOT, nr katalogowy, data ważności).